1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító: Kálium-nitrát

Kereskedelmi megnevezések: Multi-K.

Szinonimák: Salétromsav káliumsó; kálium-nitrát

Kémiai képlet: KNO3

A trágya képlete: 13-0-46; 13.5-0-46.5; 13-0-45;

Terméktípus: Szilárd, kristályos

CAS-szám: 7757-79-1

EC-szám: 231-818-8

REACH regisztrációs szám(ok): 01-2119488224-35

1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Műtrágya (mezőgazdaság). Hőkezelő sók (acél- és gumigyártás), oxidáló salakosító adalék (kohászat). Hőátadó sók, energiatárolás. Kerámiák (csempék, zománcok), üveg (erősítő, katódsugárcsövek, folyadékkristályok).

1.3. A biztonsági adatlapon szereplő beszállító adatai

A vállalat/vállalkozás megnevezése:

Európai importőr:  Haifa Chemicals Northern Europe, Generaal de Wittelaan 17, bus 16,

B-2800 Mechelen, Belgium, el.: +32-15-270811;

E-mail: hichem@hichem.be

Egyéb importőr országok

Szállító/gyártó: Haifa Chemicals Ltd. P.O.B 10809, Haifa Bay 26120, Izrael

Tel.:  +972-4-8469616 Fax: +972-4-8469953/5

E-mail: info@haifachem.com

Magyarországi importáló/forgalmazó:

cím:

telefon: +36

fax: +36

Felelős személy elérhetősége:

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Telefon a nap 24 órájában: + 36 1 476-6464		Fax: + 36 1 476-1138

Díjmentesen hívható a nap 24 órájában: + 36 80 201-199

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

# 2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag osztályozása

| Az összetevő neve | GHS-besorolás |
| --- | --- |
| Kálium-nitrát | Oxidáló hatású, szil. anyag 3.kat H272 |

Besorolás a 67/548/EK (DSD) vagy az 1999/45/EK rendelet szerint

| Az összetevő neve | EU-besorolás |
| --- | --- |
| Kálium-nitrát | O; R8 |

A fenti R-mondatok és a H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

Az egészségre gyakorolt hatásokról és a tünetekről a 11. részben talál további információkat.

2.2 A címkézés elemei

2.2.1 Címkézés az 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondat: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó állítások:

P220: Ruhától, éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

2.3 Egyéb veszélyek

Az anyag megfelel a BBT-re érvényes kritériumoknak az 1907/2006. számú (EK) rendelet XIII. függeléke szerint: Nem alkalmazható

Az anyag megfelel a vPvB-re érvényes kritériumoknak az 1907/2006. számú (EK) rendelet XIII. függeléke szerint: Nem alkalmazható

Egyéb veszély, amely nem vezet besoroláshoz: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/Tájékoztatás az alkotórészekről:

3.1.Anyag

| A termék/összetevő megnevezése | Azonosítók | % | EU-besorolás | GHS-besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kálium-nitrát | CAS-szám: 7757-79-1 EC-szám: 231-818-8 REACH :01-2119488224-35 | 100 | O; R8 | Oxidáló hatású, szil. anyag 3.kat H272 |

Nincsenek jelen további összetevők a szállító aktuális ismeretei szerint, valamint olyan koncentrációban, amely veszélyesnek minősül az egészségre vagy a környezetre nézve, és ezért jelentésköteles ebben a részben.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló H és R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések:

4.1 Elsősegélynyújtás leírása

Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén azonnal mossa ki bő vízzel. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Bőrre kerülés: Kerülje a bőrrel való tartós vagy ismételt érintkezést. Kezelést követően mindig mosson alaposan kezet szappannal és vízzel. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Belélegzés: Kerülje a por belélegzését. A por belégzése esetén menjen friss levegőre.

Lenyelés: Ha nagy mennyiségben nyeli le az anyagot, azonnal hívjon orvost. Ne hánytasson, kivéve, ha arra egészségügyi személy ad utasítást. Eszméletlen személynek semmit se helyezzen a szájába!

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Belélegzés: Jelentős hatás vagy kritikus veszély nem ismert.

Lenyelés: Jelentős hatás vagy kritikus veszély nem ismert.

Bőrre kerülés: Jelentős hatás vagy kritikus veszély nem ismert.

Szembe kerülés: Irritálja a szemet.

Tünetek túlzott expozíció esetén:

Nincs konkrét adat

4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Útmutatás az orvosnak: A tünetetek később jelentkezhetnek, ha égés során lebomlott termékeket lélegez be. Az érintett személyt 48 órán keresztül megfigyelés alatt kell tartani.

Különleges kezelés: Nincs különleges kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyagok

Alkalmas: Használjon a tűz körbefogására alkalmas oltóanyagot.

Alkalmatlan: nincs adat

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. Ez az anyag növeli a tűzveszélyt és táplálhatja az égést.

Hőbomlás során keletkező veszélyes anyagok: Kálium oxidjai és nitrogén oxidjai.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: A tűzoltók viseljenek megfelelő védőfelszerelést és a környezeti levegőtől független légzőkészüléket.

Megjegyzés: Amennyiben nem áll fenn kockázat, távolítsa el a tartályokat a tűz területéről.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Viseljen védőruházatot. Szellőztesse ki a kiömlés területét.

6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje, hogy az anyag a környezetbe kerüljön.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei

Kis kiömlés: Szedje fel, és helyezze megfelelő tárolóedénybe az újrahasznosításhoz vagy az ártalmatlanításhoz. Olyan módszert alkalmazzon, amely nem képez port.

Nagy kiömlés: Ugyanaz, mint a kis kiömlés esetén

Személyi védelem nagy kiömlés esetén: Védőszemüveg. Teljes ruházat. Porszűrő légzőkészülék. Cipő. Kesztyű. Használjon önálló légzőkészüléket a termék belélegzésének elkerülésére.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A sürgősség esetén hívható telefonszámot lásd az 1. részben

A megfelelő személyi védőfelszerelésről szóló információk a 8. részben találhatók

A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információk a 13. fejezetben találhatók

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelés: Minimálisra csökkenti a porképződést és -felhalmozódást. Ne lélegezze be a port. Kerülje a szembe és a bőrre kerülést. Kezelés után mosakodjon meg alaposan. Az anyag közelében ne engedélyezze az evést/ivást/dohányzást.

Higiéniai intézkedések:

Tilos enni, inni és dohányozni azon területeken, ahol az anyagot kezelik, tárolják és feldolgozzák. A munkatársak mindig mossák meg kezüket és arcukat, mielőtt esznek, isznak és dohányoznak. Távolítsa el a szennyeződött ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt belép az étkezési területre. További tájékoztatást a 8. fejezetben talál.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Tárolás: Tartsa a tárolókat szorosan lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.

Ne tárolja együtt savakkal, lúgokkal, térfogatcsökkentő szerekkel, szerves anyagokkal és gyúlékony anyagokkal. Óvja a nedvességtől. Eredeti edényzetben tárolandó. Hőhatástól távol tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek: nincs adat

Származtatott hatásszintek:

Ajánlott munkahelyi és fogyasztói expozíciós határértékek (az elvégzett kockázatfelmérésből eredően):

| Expozíciós minta | Származtatott hatásmentes szint (DNEL) |
| --- | --- |
|  | Dolgozók | Általános népesség |
| Orális | nincs adat | 12,5 mg/kg bw/nap |
| Bőr | 20,8 mg/kg bw/nap | 12,5 mg/kg bw/nap |
| Belélegzés | 36,7 mg/m³ | 10,9 mg/m³ |

8.2 Műszaki intézkedések

Használjon elkerített tereket, helyi szellőztetést és elszívást, illetve egyéb mérnöki ellenőrzést, hogy a levegőben lévő anyagok szintjét az ajánlott határérték alatt tartsa. Ha a művelet port, füstöt vagy ködöt képez, szellőztessen, hogy a légszennyező anyagok szintjét az expozíciós szint alatt tartsa.

8.3. Egyéni védelem

Légzésvédelem: Egyszer használatos részecskeszűrő maszk. Gondoskodjon arról, hogy jóváhagyott/tanúsított vagy azzal egyenértékű eszközt használjon. Viseljen megfelelő légzőkészüléket, ha a szellőzés nem elégséges.

Kézvédelem: Viseljen egyszer használatos vinilből készült EN 374 szabvány szerint minősített védőkesztyűt.

Szemvédelem: szembe freccsenés veszélye esetén EN 166 szabvány szerint minősített biztonsági védőszemüveg.

Bőrvédelem: Viseljen megfelelő, hosszú ujjú ruhát, hogy minimálisra csökkenthesse a bőrrel való érintkezést.

8.4. Egyéb

Tartsa távol élelmiszerektől és italoktól. Munkaidőben ne egyen, igyon, illetve ne dohányozzon. Azonnal vegye le a szennyezett vagy átázott ruhát. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. Bőrvédőkrém használata javasolt.

Az expozíció ellenőrzése a környezetben: Ellenőrizze, hogy a szellőzőből vagy a munkagépből származik-e kibocsátás. Ezáltal gondoskodik arról, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi előírások követelményeinek. Egyes esetekben szükség van légtisztító berendezésekre, szűrőkre vagy a feldolgozó berendezés módosítására, hogy a kibocsátást elfogadható szintre csökkentsük.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot és szín: Szilárd (kristályos/por/minta), fehér

Szag: szagtalan

Szagküszöb: szagtalan

pH: 3–11 (konc. (% w/w): 1) [savastól lúgosig]

Olvadáspont/fagyáspont: 335 °C

Kezdeti forráspont/forrástartomány: Nem alkalmazható

Lobbanáspont: Nem alkalmazható

Párolgási sebesség: nem illékony (butil-acetát=1)

Gyúlékonyság: Nem gyúlékony

Alsó/felső gyúlékonysági vagy robbanékonysági határértékek: nincs adat

Gőznyomás: <0,001 kPa (<0,01 mm Hg) 20 °C-on - Nem illékony

Gőzsűrűség: nem illékony

Relatív sűrűség: 2,11 g/cm3

Oldhatóság: Vízben oldható - 100 g/liter 25 °C-os hőmérsékleten

Megoszlási hányados n-oktanol/víz: A termék vízben jobban oldódik; log(oktanol/víz)<1

Öngyulladási hőmérséklet: A termék nem idéz elő spontán gyulladást.

Lebomlási hőmérséklet: > 400 °C

Viszkozitás: Nem viszkózus anyag

Robbanási tulajdonságok: Nem robbanékony

Oxidáló tulajdonságok: Oxidáló

9.2 Egyéb információ:

Molekuláris tömeg: 101,10

Elegyedés: Vízben oldódó

VOC: Nem szerves vegyület

Sűrűség (tömeg): 0,9-1,2 g/cm3

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nincsenek konkrét vizsgálati adatok az adott termék vagy összetevői reakciókészségére vonatkozóan

10.2 Kémiai stabilitás

A 7. fejezetben szereplő normál kezelési és tárolási körülmények között stabil.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

Normál kezelési és tárolási körülmények között nem lép fel veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Poros környezet, szélsőséges páratartalom és túlzott hőhatás.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Erős savak, erős lúgok, nedvesség, térfogatcsökkentő szerek és gyúlékony anyagok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén - nitrogén oxidjai, kálium oxidjai, irritáló és mérgező gázok.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ.

Akut toxicitás:

| A termék/összetevő megnevezése | Vizsgálat | Fajok | Dózis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kálium-nitrát | LD50, orális LD50, bőrön keresztül LC50, belélegzés | Patkány Patkány Patkány | 2000 mg/kg 5000 mg/kg 527 mg/m³ levegő |

Irritáció és korrózió:

Belélegzés: Jelentős hatás vagy kritikus veszély nem ismert.

Lenyelés: Jelentős hatás vagy kritikus veszély nem ismert.

Bőrre kerülés: Jelentős hatás vagy kritikus veszély nem ismert.

Szembe kerülés: Irritálja a szemet.

Szenzibilizáció: nincs adat

Krónikus toxicitás:

Karcinogén hatás: A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelyet az IARC, az NTP, az OSHA, az EU vagy az ACGIH valószínűleg vagy vélhetően humán karcinogénnek minősített.

Mutagén hatás: Nem alkalmazható.

Reproduktív toxicitás: Nem alkalmazható.

Specifikus célszervi toxicitás (egyszeres expozíció): Nem alkalmazható.

Specifikus célszervi toxicitás (ismételt expozíció): Nem alkalmazható.

Belélegzés veszélye: Nem alkalmazható.

Egyéb hatások

A túlzott expozíció jelei/tünetei: nincs adat

Célszervek: Károsíthatja a hámréteg membránjait.

Toxikokinetika (felszívódás, metabolizmus, szétterjedés és távozás):

A nitrát-reduktáz nevű enzim a nitrátot nitritté bontja le. Lenyelést követően a felnőttek vastagbelében lévő baktériumok a nitrátokat nitritekké bontják le. A pszichológiai gyomorsavhiányban (nincs elég sósav a gyomorban) szenvedő kisbabáknál azonban a lebontás a gyomorban és a nyombélben történik, ahonnan a nitritek egyenesen a véráramba szívódnak fel. Továbbá a methemoglobin-reduktáz (NADH-citokróm b5 reduktáz) a gyermekekben még nem hat teljes mértékben. Felszívódást követően a nitritek az oxihemoglobint átalakítják methemoglobinná, ezáltal beavatkoznak a vér oxigénszállításába, ami methemoglobinémiát okoz. Ezenkívül a nitritek vazolidációt is okozhatnak, amely a methemoglobinémiához hasonlóan dózisfüggő.

Az alacsony molekuláris tömeg, a vízben való magas szintű oldódás és a feltételezett alacsony logPow alapján nagymértékű felszívódás várható. Azonban az anyag ionképzése folyadékkal való érintkezés esetén azonnal csökkenti a felszívódást. Ezért 50%-os felszívódással számolhatunk a szájon, a bőrön át és a belélegzéssel történő expozíció esetén.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

| Anyag neve | Toxicitás halak esetén | Toxicitás vízi szervezetek esetén | Toxicitás algák esetén | Toxicitás vízi növények esetén | Egyéb toxicitási adatok (madarak, méhek, növények stb.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kálium-nitrát | LC50/96h, halak: 1378 mg/liter kálium-nitrát | LC50/EC50/48h, daphnia: 490 mg/liter | EC50/LC50: 1700 mg/liter (NOEC) | - | - |

Előrejelzett koncentrációk

| A termék/összetevő megnevezése | Típus | Csoport részletei | Érték | Módszer részletei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kálium-nitrát | PNEC | Friss víz | 0,45 mg/l | Értékelési tényezők |
|  | PNEC | Tengeri | 0,045 mg/l | Értékelési tényezők |

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Alapvetően csak abiotikus lebomlási folyamatok relevánsak az anyag esetében. Vizes oldatokban az anyag káliumra és nitrát-ionokra bomlik. Anoxikus körülmények között denitrifikáció következik be, és a nitrát a nitrogén-ciklusban végül molekuláris nitrogénné alakul.

12.3. Bioakkumulációs potenciál:

| Anyag neve | LogPow | BCF | Potenciál |
| --- | --- | --- | --- |
| Kálium-nitrát | <1 | - | Várhatóan biológiailag nem felhalmozódó |

12.4 Mobilitás talajban

Talaj/víz partíciós koefficiens (Koc) : A nitrátok felszívási potenciálja alacsony. A növények által fel nem szívott adag bejuthat a talajvízbe.

Mobilitás:  nincs adat

12.5 A PBT és a vPvB értékelés eredményei

Nem alkalmazható

12.6 Egyéb káros hatások

Azon anyagok, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak az oxigén egyensúlyára, és mérhetők olyan paraméterekkel, mint BOD, COD stb.: Hiányzik

Anyagok, amelyek hozzájárulnak az eutrofikációhoz: Nitrátok

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási útmutató

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkal kapcsolatos rendeletek: 2008/98/EK irányelv a hulladékokról, 2008. november 19.: Az iparágtól és a termelési folyamattól függően más EURAL-kódok is alkalmazhatók lehetnek

06 03 14: szilárd sók és oldatok a 06 03 11 és a 06 03 13 részekben szereplőkön kívül

Termék

Az ártalmatlanítás módszerei: A hulladékot a szövetségi, állami és helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.

Veszélyes hulladék: nincs adat

Csomagolás

Az üres tárolókat helyi újrahasznosításra, újrafelhasználásra vagy ártalmatlanításra kell elszállítani.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

Nemzetközi szállítási szabályozások

| A besorolással kapcsolatos információk | 14.1 UN-szám | 14.2 Helyes szállítási név | 14.3 Osztályozások | 14.4 Csomagolási csoport | 14.5 Környezetre vonatkozó veszélyek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR/RID osztály | 1486 | Kálium-nitrát | 5,1 | III | EAC: 1Z |
| ADNR-osztály | 1486 | Kálium-nitrát | 5,1 | III |  |
| IMDG-osztály | 1486 | Kálium-nitrát | 5,1 B csoport | III | EMS: F-A, S-Q |
| IATA-osztály | 1486 | Kálium-nitrát | 5,1 | III |  |

14.6.	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs speciális előírás.

14.7.	MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

14.8. Egyéb információ:–

15. rész: A besorolással kapcsolatos információk

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet.

REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról.

CLP nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16. az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006EK rendelet módosításáról.

Egyéb szabályozási, korlátozási és tiltási szabályozás: –

# 15.2.	Munkavédelem:

A 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

# 15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

# 15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16. SZAKASZ: Egyéb előírások

A termék alkalmazása előtt a használati utasítást figyelmesen el kell olvasni.

3. pontban felsorolt H és R-mondatok:

R8: Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

H272: Gerjesztheti a tüzet; oxidáló.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2010. december 19-én felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Főbb rövidítések:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Állami Ipari Higiénikusok Konferenciája)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség)

NTP- National Toxicology program (Nemzeti Toxikológiai Program)

IARC- International Agency for Research on Cancer (Nemzetközi Rákkutató Intézet)

ND - nincs meghatározva

N/A - nincs adat

R-mondatok - kockázattal kapcsolatos mondatok

S-mondatok - biztonsággal kapcsolatos mondatok

Kiadás dátuma: 2010. november 30.

Átdolgozás dátuma: 2010. december 19.

2. változat